Внимательно прочитайте эту инструкцию до сборки и использования тренажёра!!!

- Сохранность и эффективное использование тренажёра возможны только в случае его правильной сборки, техобслуживания и применения исключительно по назначению.

- До начала тренировок проконсультируйтесь у вашего врача и убедитесь, что состояние вашего здоровья позволяет использовать тренажёр. Не пренебрегайте медицинским контролем – регулярно проверяйте частоту сердечных сокращений, кровяное давление и уровень холестерина в крови.

- Во время упражнений следите за своим самочувствием. Помните: чрезмерные нагрузки могут повредить вашему здоровью. Прекратите тренировку, если почувствуете проявление хотя бы одного из следующих симптомов: боль, тяжесть в груди, неровный пульс, учащение дыхания, головокружение, тошноту. После этого, прежде чем продолжать занятия, обязательно ещё раз пройдите медицинскую проверку.

- Тренажёр спроектирован для использования взрослыми людьми. Не допускайте к нему детей и животных.

- Тренажёр должен быть установлен на ровной твёрдой поверхности; на полу  желательно какое-нибудь защитное покрытие. Вокруг тренажёра необходимо иметь как минимум 0.5м свободного пространства.

- Перед использованием проверьте все основные крепёжные узлы изделия.

- Надлежащий уровень безопасности при использовании оборудования может быть достигнут только за счёт регулярных проверок узлов и замены изношенных и/или поломанных деталей.

- Используйте тренажёр только по назначению. Если вы обнаружите во время его сборки или проверки какие-нибудь неисправные компоненты, не используйте тренажёр до полного решения проблемы. Также немедленно прекратите занятие, если услышите какой-нибудь необычный шум или треск.

- Для занятий используйте удобную одежду, не стесняющую движений. Избегайте костюмов, части которых могут попасть в движущиеся узлы тренажёра.

- Максимальный вес пользователя – 100 кг.

- Оборудование не предназначено для терапевтических целей.

ШАГ 1

1） Вставьте стабилизатор (25) в главную раму (13) и закрепите 4 болтами М8х15 (26) и шайбами (10).

2)  Вставьте стойку (1) в переднюю стойку (3) совместите отверстия и закрепите фиксатором (7).

3)  Присоедините переднюю стойку (3) к главной раме (13) и закрепите болтами (9), шайбами М8, гайками М8 и шпилькой (12).

ШАГ 2

1) Закрепите спинку (14) на главной раме (13) с помощью винтов (19), шайб М8 (10) и гаек (11).

2) Прикрепите один конец основания (20) к суппорту спинки (6), а другой конец к спинке (14) и закрепите двумя винтами (16), четырьмя шайбами (17) и двумя гайками (18). Вы можете также регулировать положение спинки фиксатором (7).

# Text boxes

СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

РАЗВЕРНУТЫЙ ЧЕРТЕЖ

ИНСТРУКЦИЯ

ВНИМАНИЕ!!! Данный тренажер предназначен для использования в домашних условиях, а не в коммерческих целях (спортзалах, фитнесс клубах и т.п.) или в местах, где отсутствует контроль за его использованием. При использовании тренажера в коммерческих целях с производителя и продавца снимается всякая ответственность за поломки и повреждения тренажера. Гарантийные обязательства не распространяются на тренажер, используемый в коммерческих целях, вне домашних условий.

СБОРКА